## Slide 1
Тема 2.2
Технология работы
S029
Работа стропальщика как последовательность действий
Что дальше
В этом блоке разбираем, как именно работает стропальщик: подготовка к работе, обязанности, сигналы, сопровождение груза, складирование и расстроповка. Это переход от правил строповки к самой рабочей технологии.
Стропальщик подает команду перед началом грузоподъемной операции
Назад
Далее

## Slide 2
Тема 2.2
Технология работы
S030
Что будет в подтеме
Маршрут подтемы
Подготовка к работе
Обязанности стропальщика
Сигнализация
Сопровождение груза
Складирование и расстроповка
Маршрут из 5 шагов:
1. Подготовка к работе
2. Обязанности стропальщика
3. Сигнализация
4. Сопровождение груза
5. Складирование и расстроповка
Назад
Далее

## Slide 3
Тема 2.2
Технология работы
S031
Урок 1. Подготовка к работе
Стартовый чек-лист
Уточни задание
Проверь массу и характер груза
Проверь место работы
Проверь схемы и таблицы
Осмотри оснастку
Памятка по подготовке до начала работ
Назад
Далее

## Slide 4
Тема 2.2
Технология работы
S031-P01
Подвал. Что должно быть до начала работ
Памятка перед началом работы
1. Понятно задание
- что поднимать
- откуда и куда
- в каких условиях
2. Понятен груз
- масса
- характер груза
- устойчивость
Подготовка: задание, условия, оснастка и рабочая зона
Назад
Далее

## Slide 5
Тема 2.2
Технология работы
S032
Урок 1. Когда работу нельзя начинать
Можно / нельзя начинать
Плохая видимость
Нет схемы
Неисправная оснастка
Небезопасное рабочее место
Неясны условия работы
Пример условия, при котором работу начинать нельзя
Назад
Далее

## Slide 6
Тема 2.2
Технология работы
S033
Урок 2. Обязанности стропальщика
Что входит в роль
До начала работ
При обвязке и зацепке
Перед подачей сигнала
После установки груза
Таблица обязанностей:
до начала работ
во время операции
после установки
Назад
Далее

## Slide 7
Тема 2.2
Технология работы
S034
Урок 2. Технологический цикл работы
Укрупненный цикл
Ограждение
Подготовка груза и схемы
Строповка и сигнал
Контроль на 20-30 см
Перемещение и складирование
Снятие и хранение оснастки
Схема процесса:
от установки ограждения
до уборки стропов и оснастки
Назад
Далее

## Slide 8
Тема 2.2
Технология работы
S034-P01
Подвал. Полный цикл работ стропальщика
Полный маршрут операции
1. Установить ограждение
2. Определить массу груза
3. Определить схему строповки
4. Проверить и выбрать стропы
5. Оговорить сигналы с машинистом
6. Проверить маршрут перемещения
7. Проверить место складирования
8. Выполнить строповку
Раскрытие маршрута операции по этапам
Назад
Далее

## Slide 9
Тема 2.2
Технология работы
S035
Урок 3. Сигнализация и взаимодействие
Как подаются команды
До 10 м — голосом
До 22 м — знаковая сигнализация
Свыше 22 м — рация или телефон
Команды должны быть понятными и однозначными
Ключевой ручной сигнал для взаимодействия с крановщиком
Назад
Далее

## Slide 10
Тема 2.2
Технология работы
S035-P01
Подвал. Способы подачи команд и сигналы
Как подаются команды
По дистанции:
- до 10 м — голосом
- до 22 м — знаковой сигнализацией
- свыше 22 м — по рации или телефону
Команды на груз:
- Внимание
- Поднять груз
- Опустить груз
- Осторожно
Способы подачи сигналов и пример ручной команды
Назад
Далее

## Slide 11
Тема 2.2
Технология работы
S035-PP01
Подподвал. Подробная галерея жестов
Расшифровка знаковых команд
Группа 1:
- Внимание
- Поднять груз
- Опустить груз
- Осторожно
Для каждой команды:
слева жест
справа короткая подпись
Галерея жестов должна читаться как единая система
Назад
Далее

## Slide 12
Тема 2.2
Технология работы
S036
Урок 3. Команда Стоп и неясные сигналы
Когда работу останавливают
Стоп обязателен к исполнению
Неясный сигнал — остановка
Плохая видимость — остановка
Нет уверенного взаимодействия — остановка
Команда «Стоп» имеет безусловный приоритет
Назад
Далее

## Slide 13
Тема 2.2
Технология работы
S037
Урок 4. Перемещение и сопровождение груза
Безопасная траектория
Контролируй траекторию
Не заходи в опасную зону
Работай с оттяжкой при необходимости
Не находись под грузом
Удерживай груз безопасно
Опасная зона и безопасная позиция при перемещении груза
Назад
Далее

## Slide 14
Тема 2.2
Технология работы
S037-P01
Подвал. Опасная зона при перемещении груза
Что нужно показать отдельно
Опасная зона:
- траектория груза
- возможное раскачивание
- зона падения
- запрещенные позиции людей
Схема опасной зоны для отдельного разбора
Назад
Далее

## Slide 15
Тема 2.2
Технология работы
S037-PP01
Подподвал. Работа с оттяжкой
Как использовать оттяжку
Оттяжка нужна:
- чтобы удерживать груз от разворота
- чтобы уменьшать раскачивание
- чтобы сопровождать груз на дистанции
Работа с оттяжкой только на безопасной дистанции
Назад
Далее

## Slide 16
Тема 2.2
Технология работы
S038
Урок 4. Когда груз нужно немедленно опустить
Нужно остановить
Груз раскачивается
Есть риск перекоса
Люди в опасной зоне
Ситуация стала неуправляемой
Нештатная ситуация: перемещение нужно остановить
Назад
Далее

## Slide 17
Тема 2.2
Технология работы
S039
Урок 5. Складирование и расстроповка
Как завершить операцию
Подготовь место укладки
Проверь устойчивость груза
Используй подкладки и прокладки
Не загромождай проходы и проезды
Снимай стропы только после устойчивой установки
Подкладки и устойчивое положение перед расстроповкой
Назад
Далее

## Slide 18
Тема 2.2
Технология работы
S039-P01
Подвал. Подготовка места и момент расстроповки
Как безопасно завершить работу
Подготовка места:
- ровное основание
- подкладки и прокладки
- свободные проходы и проезды
- понятная точка установки
Расстроповка допустима только после устойчивой установки
Назад
Далее

## Slide 19
Тема 2.2
Технология работы
S039-PP01
Подподвал. Схемы безопасного складирования
Что раскрываем дополнительно
Варианты для показа:
- длинномер
- пакет листов
- цилиндрический груз
- груз на подкладках
Варианты безопасного складирования
Назад
Далее

## Slide 20
Тема 2.2
Технология работы
S040
Промежуточный тест
Проверка по теме 2.2
Что делать до начала работ
Кто подает сигнал
Когда остановить перемещение
Как складировать безопасно
Тестовый экран:
вопросы по подготовке
сигналам
сопровождению
складированию
Назад
Далее

## Slide 21
Тема 2.2
Технология работы
S041
Финальный вывод по подтеме
Что должен уметь слушатель
Работай по порядку
Не пропускай проверку
Держи связь с крановщиком
Не сопровождай груз с риском
Завершай работу только после устойчивой установки
Итоговый экран-памятка:
подготовка
сигналы
сопровождение
завершение работы
Назад
Далее