## Slide 1
Титульный экран курса
S001
ЭВ Стропальщик
Стропальщик 2-4 разряда
Стропальщик 5-6 разряда
Практический курс по безопасной работе с грузами
Базовая часть курса - для 2-4 разряда. Для 5-6 разряда открывайте дополнительные блоки.
Живая demo-сборка
Сейчас можно посмотреть: • S001 титул • S002 экран выбора • S002-P01 видеоинструкция • S002-P02 словарь терминов
НАЧАТЬ КУРС

## Slide 2
Видеоинструкция по курсу и глосарий
S002
Тема 1 • вводный экран
Выберите, что открыть:
Видеоинструкция
Это навигация по курсу.
Откройте и ознакомьтесь.
Переход в подвал S002-P01.
Словарь терминов
Откройте и прочтите.
Термины вынесены в отдельный подвал.
Переход в подвал S002-P02.
ОТКРЫТЬ S002-P01
ОТКРЫТЬ S002-P02
НАЗАД
ДАЛЕЕ

## Slide 3
Видеоинструкция по курсу
S002-P01
Подвал от S002
Здесь будет видеоролик
Рабочая озвучка уже подготовлена: S002-P01_ozvuchka_55_sec_stress_2026-06-20.mp3
ОТКРЫТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ
Что должен понять слушатель
Коротко о логике курса
Курс интерактивный.
Темы идут по порядку.
После тем и блоков будут тесты.
По кнопкам открывайте пояснения.
После просмотра вернитесь в курс.
НАЗАД К КУРСУ

## Slide 4
Словарь терминов
S002-P02
Подвал от S002
Термины расположены по алфавиту
Гак - крюк грузоподъёмного механизма.
Груз - предмет или конструкция для подъёма.
Грузозахватное приспособление - устройство для захвата груза.
Зажимы - устройства для закрепления концов каната.
Коуш - металлическая вставка, защищающая петлю каната от залома и износа.
Магнитные зажимы - устройства, удерживающие металлический груз с помощью магнита.
Мёртвый груз - груз, массу которого определить невозможно.
Оттяжка - канат или верёвка для управления положением груза и предотвращения его раскачивания.
Рым - кольцо или проушина для крепления стропа к грузу.
Сигнальщик - работник, который подаёт команды крановщику при перемещении груза, если между стропальщиком и крановщиком контакт отсутствует.
СИЗ - средства индивидуальной защиты.
Строп - грузозахватное средство.
Стропальщик - рабочий, который выполняет строповку груза.
Строповка - способ обвязки и зацепки.
Тара - ёмкость или приспособление для размещения и перемещения груза.
Траверса - грузозахватная балка для подъёма длинных или крупногабаритных грузов.
Цапфа - выступающая часть груза или оборудования, используемая как опора или место строповки.
НАЗАД К КУРСУ

## Slide 5
Какие документы регулируют работу стропальщика
S003
Тема 1 • общая часть
Это основные правовые акты, регулирующие работу стропальщика
Закон
Дата принятия
Кто издал
Трудовой кодекс РФ № 197-ФЗ
30.12.2001
Федеральное Собрание РФ, Президент РФ
Постановление Правительства РФ № 2464
24.12.2021
Правительство РФ
Федеральный закон № 116-ФЗ
21.07.1997
Федеральное Собрание РФ, Президент РФ
Приказ Ростехнадзора № 461
26.11.2020
Ростехнадзор
Интерактив
Нажмите на название документа.
НАЗАД
ДАЛЕЕ

## Slide 6
Трудовой кодекс РФ № 197-ФЗ
S003-P01
Подвал от S003
Короткая справка по документу
Поле
Содержание
Документ
Трудовой кодекс РФ № 197-ФЗ
О чем документ
Общая рамка по охране труда и допуску к работе
Чем важно для стропальщика
Раздел X "Охрана труда": обязанности работодателя и работника, СИЗ, безопасные условия труда, расследование несчастных случаев
НАЗАД

## Slide 7
Постановление Правительства РФ № 2464
S003-P02
Подвал от S003
Короткая справка по документу
Поле
Содержание
Документ
Постановление Правительства РФ № 2464
О чем документ
Обучение по охране труда и проверка знаний
Чем важно для стропальщика
Инструктажи, стажировка, обучение, первая помощь, проверка знаний
НАЗАД

## Slide 8
Федеральный закон № 116-ФЗ
S003-P03
Подвал от S003
Короткая справка по документу
Поле
Содержание
Документ
Федеральный закон № 116-ФЗ
О чем документ
Устанавливает требования безопасной работы на опасных производственных объектах, подготовки работников, предупреждения аварий и производственного контроля
Чем важно для стропальщика
Нужен при работе на ОПО: подготовка работников, требования промбезопасности, производственный контроль. Для стропальщика важен тем, что требует проходить обучение, соблюдать правила безопасности, выполнять инструкции и сообщать о неисправностях и опасных ситуациях
НАЗАД

## Slide 9
Приказ Ростехнадзора № 461
S003-P04
Подвал от S003
Короткая справка по документу
Поле
Содержание
Документ
Приказ Ростехнадзора № 461
О чем документ
Устанавливает правила безопасной эксплуатации кранов и других подъемных сооружений на опасных производственных объектах
Чем важно для стропальщика
п. 19, п. 98-99, п. 155-163: персонал, сигналы, ППР/ТК, строповка, ПРР, складирование. Для стропальщика важен тем, что определяет правила строповки и перемещения грузов, проверки стропов и тары, подачи сигналов и прекращения работы при опасности
НАЗАД

## Slide 10
Кто такой стропальщик
S004
Тема 1 • общая часть
Определение профессии
Стропальщик — рабочая профессия, связанная с подготовкой, обвязкой, зацепкой и безопасным перемещением грузов с помощью грузоподъёмных механизмов.
НАЗАД
ДАЛЕЕ

## Slide 11
Кто может работать стропальщиком
S005
Тема 1 • общая часть
К работе допускаются работники, которые:
Прошел обучение
1
Прошел инструктаж
2
Прошел проверку знаний
3
Допущен к работе
4
Использует СИЗ
5
Допуск — это не формальность, а условие безопасной работы.
НАЗАД
ДАЛЕЕ

## Slide 12
Что значит пройти обучение
S005-P01
Подвал от S005
Профессиональное обучение
Профессиональное обучение по профессии «стропальщик» может проводить учебный центр или работодатель непосредственно на производстве.
Обязательное условие — наличие лицензии на образовательную деятельность по программам профессионального обучения.
Обучение по Охрана труда
По ПП РФ № 2464 стропальщик должен пройти:
• Программу Б — не менее 16 часов, затем не реже одного раза в 3 года.
• Обучение первой помощи — не реже одного раза в 3 года. Отдельная программа длится не менее 8 часов.
• Обучение применению СИЗ — если средства защиты требуют практических навыков. Периодичность — не реже одного раза в 3 года.
• Программу В и стажировку не менее двух смен — если работа стропальщика включена в перечень работ повышенной опасности. Как правило, обучение по программе В проводится ежегодно.
ПП РФ № 2464 регулирует обучение по охране труда, но не заменяет профессиональное обучение по профессии «стропальщик».
НАЗАД

## Slide 13
Что такое инструктаж
S005-P02
Подвал от S005
Инструктаж
Инструктажи по охране труда: вводный, первичный и повторный.
Повторный — не реже одного раза в 6 месяцев.
Внеплановый и целевой — при необходимости.
Зачем нужен
Объяснили.
Понял.
Применяешь на работе.
НАЗАД

## Slide 14
Что такое проверка знаний
S005-P03
Подвал от S005
Проверка знаний
Показывает, что работник понял требования.
Подтверждает готовность к допуску.
Не является формальностью.
Логика допуска
Знание.
Допуск.
Безопасная работа.
НАЗАД

## Slide 15
Что значит допуск к работе
S005-P04
Подвал от S005
Допуск к работе
Оформляется после обучения, инструктажа и проверки знаний.
Подтверждает, что работник может работать самостоятельно.
Без допуска самостоятельная работа недопустима.
Что это дает
Понятный статус допуска.
Право выполнять работу по правилам.
Основу для безопасной самостоятельной работы.
НАЗАД

## Slide 16
Что входит в СИЗ стропальщика
S005-P05
Подвал от S005
Общепроизводственные СИЗ
Требования к СИЗ
Главные требования к общепроизводственным СИЗ (спецодежде, обуви, перчаткам, очкам и каскам) закреплены в Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
СИЗ должны отвечать пяти ключевым критериям:
безопасность самого изделия / защитная эффективность / эргономика и комфорт / стойкость к уходу / обязательная маркировка
На каждом СИЗ (или его ярлыке) должна быть понятная, несмываемая маркировка: наименование, размер, дата изготовления, срок годности, защитные свойства и единый знак обращения продукции на рынке (EAC).
НАЗАД

## Slide 17
Квалификация стропальщика
S006
Тема 1 • общая часть
Разряды 2-6
НАЗАД
ДАЛЕЕ
Разряд | Допустимый вес груза | Сложность груза и конструкций | Длина лесных грузов
2 разряд | До 5 тонн | Простые изделия и детали | До 3 метров
3 разряд | От 5 до 25 тонн (простые) | Простые и средней сложности | До 3 метров
 | До 5 тонн (средние) |  | 
4 разряд | Свыше 25 тонн (простые) | Средние, штучные, требующие осторожности | Свыше 3 метров
 | От 5 до 25 тонн (средние) |  | 
 | До 5 тонн (сложные) |  | 
5 разряд | Свыше 25 тонн (средние) | Сложные конструкции, стапельная сборка | От 3 до 6 метров
 | От 5 до 50 тонн (сложные) |  | 
6 разряд | Свыше 50 тонн | Особо ответственные | Свыше 6 метров

## Slide 18
Тема 2. Стропальные работы
S007
Переход к основному практическому блоку
Что дальше
В Теме 2 начинается прикладная часть курса.
Здесь будут грузы, схемы строповки, сигналы и опасные зоны.
Это точка перехода из вводной части в основную работу.
Тема 2.1 Грузы → Тема 2.2 Технология → Тема 2.3 Производство работ
НАЗАД
К теме 2.1

## Slide 19
Кран
Первый опорный слайд темы 2
S008
Важно понимать как работает кран
1
Типы кранов
стреловые
башенные
мостовые
козловые
портальные
2
Основные параметры крана
Что важно для понимания возможностей крана перед работой с грузом.
3
Конструктивные особенности
Какие элементы конструкции влияют на безопасную организацию стропальных работ.
Назад
Далее

## Slide 20
Типы кранов
Подвал к слайду S008
S008-P01
Типы кранов
Для чего нужны - описание
Вернуться к S008
Башенные краны
Стреловые краны
Мостовые краны
Козловые краны
Кран манипулятор
Кран трубоукладчик

## Slide 21
Для чего нужны
Поподвал к слайду S008-P01
S008-P01-PP01
Для чего нужны
Стреловые — для мобильных работ. Сами приезжают на объект. Нужны для разгрузки машин и мелких рассредоточенных строек.
Башенные — для многоэтажного строительства. Поднимают грузы на любую высоту и занимают минимум места на земле.
Мостовые — для заводов и цехов. Ездят под потолком, переносят тяжелые детали и не занимают место на полу.
Козловые — для открытых складов. Стоят на «ногах», разгружают ж/д вагоны, контейнеры и длинномерные грузы.
Портальные — для морских и речных портов. Разгружают корабли, пропуская под собой поезда и грузовики.
Назад

## Slide 22
Основные параметры крана
Подвал к слайду S008
S008-P02
Подробный материал по основным параметрам крана
Назначение подвала
• Здесь раскрываем тему подробнее, без перегруза основного линейного слайда.
• Содержимое можно достраивать по ходу сборки темы 2.
• Структура уже готова для дальнейшего наполнения.
Что сюда можно добавить
• Краткие пояснения и классификацию.
• Опорные схемы, таблицы или фото.
• Практические акценты для стропальщика.
Вернуться к S008

## Slide 23
Конструктивные особенности
Подвал к слайду S008
S008-P03
Подробный материал по конструктивным особенностям
Назначение подвала
• Здесь раскрываем тему подробнее, без перегруза основного линейного слайда.
• Содержимое можно достраивать по ходу сборки темы 2.
• Структура уже готова для дальнейшего наполнения.
Что сюда можно добавить
• Краткие пояснения и классификацию.
• Опорные схемы, таблицы или фото.
• Практические акценты для стропальщика.
Вернуться к S008

## Slide 24
Тема 2.1. Строповка грузов
Безопасность начинается до подъема
S009
Сначала оцени груз
Безопасная строповка начинается не со спешки и не с сигнала крановщику.
Сначала разбираемся, что именно поднимаем и какая схема подойдет этому грузу.
Что внутри блока
• Сведения о грузах
• Стропы и приспособления
• Правила строповки
• Проверка схемы
• Типовые ошибки
1
Оцени
Масса, габариты, центр тяжести.
2
Выбери
Подходящий строп и способ зацепки.
3
Проверь
Схему и условия до подъема.
Назад
Далее

## Slide 25
Маршрут подтемы
От анализа груза до проверки понимания
S010
Внутри подтемы идем по понятной логике: от груза и оснастки к правилам, проверке схемы и мини-тесту.
1
Грузы
Что нужно понять до выбора стропа.
2
Стропы
Какие средства используются на практике.
3
Правила
Точка зацепки и работа по схеме.
4
Проверка
Что перепроверить до сигнала.
5
Ошибки
Где чаще всего срывается безопасность.
Зачем такая последовательность
• Сначала понимаем сам груз.
• Потом выбираем средство строповки.
• После этого проверяем, можно ли поднимать безопасно.
Назад
Далее

## Slide 26
Сведения о грузах
Один груз — не одно и то же решение
S011
На что смотрим сначала
• Не работай на спешке.
• Определи тип груза и условия подъема.
• Проверь, одинаково ли удобно и безопасно его брать.
• Один и тот же кран работает по-разному с разными грузами.
А
Габаритный
Обычный размер, понятные точки зацепки.
Б
Длинномерный
Нужен контроль баланса и раскачивания.
В
Листовой
Важно не повредить кромки и не сорвать строп.
Г
Железобетон
Критичны масса, опоры и схема зацепки.
Назад
Далее

## Slide 27
Ключевые факторы груза
Что влияет на устойчивость и выбор схемы
S012
Факторы, которые нельзя пропустить
• Масса груза
• Габариты
• Центр тяжести
• Маркировка и знаки
• Неизвестная масса - стоп
Опорная схема
Готовый visual asset уже показывает главный риск: смещенный центр тяжести сразу меняет поведение груза.
Назад
Далее

## Slide 28
Стропы и приспособления
Средство выбирают под задачу, а не на глаз
S013
Что нужно различать
• Канатные стропы
• Цепные стропы
• Текстильные стропы
• Грузозахватные приспособления
1
Канатные
Универсальный рабочий вариант, важен осмотр и состояние ветвей.
2
Цепные
Хороши для жестких условий и тяжелых грузов.
3
Текстильные
Нужны там, где важна бережная работа с поверхностью.
4
Оснастка
Траверсы, захваты, скобы и другие решения под конкретную задачу.
Ключевой вывод
• Выбор зависит от массы, формы груза и условий работы.
• Перед использованием средство не только выбирают, но и обязательно осматривают.
Назад
Далее

## Slide 29
Что проверять перед использованием
Осмотр - это часть допуска к работе
S014
Перед подъемом обязательно
• Осмотреть строп или приспособление.
• Проверить бирку и маркировку.
• Убедиться, что нет повреждений и износа.
• Неисправное - не использовать.
Опорный экран осмотра
Экран осмотра уже можно использовать как рабочий визуальный каркас для линейного объяснения.
Назад
Далее

## Slide 30
Правила строповки
Правильная зацепка начинается с дисциплины схемы
S015
1
Точка зацепки
Выбираем понятную и безопасную точку, а не случайный удобный хват.
2
Схема строповки
Работаем по схеме, а не по привычке или похожему варианту.
3
Без случайной обвязки
Если схема вызывает сомнение, ее нельзя считать допустимой.
Главный смысл экрана
• Безопасность рушится в тот момент, когда зацепку принимают на глаз.
• Правило простое: понятная точка, проверенная схема, никакой самодеятельности.
Назад
Далее

## Slide 31
Запреты и риски
Где схема внешне выглядит рабочей, но уже опасна
S016
Нагрузка на ветви
Готовая схема помогает объяснить, почему угол между ветвями нельзя игнорировать.
Что нельзя пропускать
• Угол между ветвями влияет на нагрузку.
• Острые ребра требуют защиты стропа.
• Опасная зацепка не становится нормой, даже если раньше так делали.
• При риске - стоп.
Назад
Далее

## Slide 32
Проверка схемы строповки
Перед сигналом должна быть короткая, но обязательная проверка
S017
Проверка по шагам
1
Проверь массу груза
2
Проверь схему строповки
3
Проверь устойчивость
4
Проверь стропы и приспособления
Опорная последовательность
Сначала схема и проверка, потом сигнал и только затем подъем.
Назад
Далее

## Slide 33
Когда работу нужно остановить
Стоп - это обязанность, а не пауза из осторожности
S018
Сигналы на остановку
• Неясна масса груза.
• Нет надежной схемы.
• Есть риск перекоса или разворота.
• Оснастка неисправна.
• Опасность заметили раньше, чем груз пошел в движение.
Опорный visual asset
Подъем не продолжают на сомнительной схеме: сначала устраняют риск, потом возобновляют работу.
Назад
Далее

## Slide 34
Типовые схемы и ошибки
Переход от правил к распознаванию опасных вариантов
S019
1
Длинномерные
Важно удержать баланс и исключить раскачивание.
2
Железобетон
Смотрим на массу, опоры и надежность зацепки.
3
Листовой металл
Особенно важны кромки и защита стропа.
4
Трубы и оборудование
Нужна проверенная схема и контроль устойчивости.
Что должен сделать этот экран
• Связать правила темы с реальными примерами схем.
• Подвести слушателя к проверке понимания: где ошибка и почему она опасна.
• Сделать мост к тесту S020.
Назад
Далее

## Slide 35
Промежуточный тест
Проверка по теме 2.1
S020
Что проверяем
• Какой груз перед нами и что важно о нем знать.
• Какой строп или приспособление подходит под задачу.
• Какая схема опасна и когда работу нужно остановить.
• Насколько уверенно слушатель распознает типовые ошибки.
Экран входа в тест
Категории вопросов
• проверка груза
• неизвестная масса
• центр тяжести
• угол между ветвями
• оснастка, схема и решение стоп
В этой итерации собираем линейный вход в тест.
Разборы ошибок добавим следующим слоем по мере сборки.
Назад
Далее

## Slide 36
Финальный вывод по подтеме
Короткая рабочая последовательность перед подъемом
S021
1
Оцени груз
Масса, габариты, центр тяжести и маркировка.
2
Выбери строп
Средство и схему под конкретную задачу.
3
Проверь схему
До сигнала, а не после пробного подъема.
4
Не рискуй
При сомнении останавливай работу.
Итоговый тезис
• Безопасная строповка - это не отдельный прием, а последовательность решений до подъема.
• Сомнение в схеме или данных о грузе - достаточная причина не продолжать работу.
Назад