## Slide 1
Тема 2.2
Технология работы
S029
Работа стропальщика как последовательность действий
Что дальше
В этом блоке разбираем, как именно работает стропальщик: подготовка к работе, обязанности, сигналы, сопровождение груза, складирование и расстроповка. Это переход от правил строповки к самой рабочей технологии.
Стропальщик подает команду перед началом грузоподъемной операции
Назад
Далее
Шаг 00
Опора
S029
Шаг 00
Опора
Ключевой визуальный вход

## Slide 2
Тема 2.2
Технология работы
S030
Что будет в теме
Маршрут подтемы
Подготовка к работе
Обязанности стропальщика
Сигнализация
Сопровождение груза
Складирование и расстроповка
Подготовка к работе: слайды S031-S032
Обязанности стропальщика: слайды S033-S034
Сигнализация: слайды S035-S036
Сопровождение груза: слайды S037-S038
Складирование и расстроповка: слайды S039-S040
Назад
Далее
Шаг 00
Опора
S030
Шаг 00
Опора
Структура темы

## Slide 3
Тема 2.2
Технология работы
S031
Подготовка к работе
Назад
Далее
Шаг 01
Контроль
S031
Шаг 01
Контроль
Памятка и схема
Вставляем слайдшоу с озвучкой. Последовательность так как указано по пунктам в подвале S031-P01
Уточни задание
Проверь массу и характер груза
Проверь место работы
Проверь схемы и таблицы
Осмотри приспособления и тару

## Slide 4
Тема 2.2
Технология работы
S031-P01
Подвал. Что должно быть до начала работ
Назад
Далее
Шаг 01
Опора
S031-P01
Шаг 01
Опора
Инструкция "Уточни задание перед началом работ"
Инструкция требует от работника получить четкие указания от лица, ответственного за безопасное производство работ (обычно это мастер или прораб).
Что входит в уточнение задания
• Место проведения работ: точная зона, где будут перемещать грузы.
• Тип и масса груза: стропальщик должен знать точный вес и характер груза.
• Схема строповки: способ обвязки или зацепки конкретного груза.
• Выбор приспособлений: типы и грузоподъемность необходимых строп, траверс или захватов.
• Маршрут перемещения: траектория движения груза и место его конечной укладки.
• Опасные зоны: наличие вблизи ЛЭП, котлованов, заборов или других препятствий.
• Знаки сигнализации: согласование порядка обмена сигналами с машинистом крана.
Порядок действий стропальщика перед стартом
1. Получить инструктаж: выслушать задание от ответственного лица.
2. Проверить документацию: ознакомиться с технологической картой или схемой строповки.
3. Подобрать СИЗ: надеть каску, жилет, защитные перчатки и спецобувь.
4. Осмотреть инструмент: проверить бирки и клейма на стропах, убедиться в отсутствии дефектов.
5. Оценить площадку: проверить освещенность и отсутствие посторонних людей в зоне работы.
Если схема строповки неизвестна или масса груза превышает грузоподъемность крана, стропальщик обязан отказаться от выполнения работ до устранения этих проблем.

## Slide 5
Тема 2.2
Технология работы
S031-P02
Подвал. Проверь массу и характер груза
Назад
Далее
Шаг 01
Опора
S031-P02
Шаг 01
Опора
Что проверить
• Масса груза по документам, маркировке или паспорту.
• Фактический вес не должен быть предположением.
• Если масса не подтверждена, работу начинать нельзя.
Характер груза
• Габариты и форма груза.
• Центр тяжести и устойчивость.
• Выступающие части, тара, маркировка, особые условия перемещения.

## Slide 6
Тема 2.2
Технология работы
S031-P03
Подвал. Проверь место работы
Назад
Далее
Шаг 01
Опора
S031-P03
Шаг 01
Опора
Рабочая площадка
• Освещенность и видимость.
• Опасная зона и сигнальное ограждение.
• Отсутствие посторонних людей в зоне работ.
Маршрут и укладка
• Откуда и куда перемещают груз.
• Свободный путь перемещения.
• Подготовленное место укладки, подкладки и опоры.

## Slide 7
Тема 2.2
Технология работы
S031-P04
Подвал. Проверь схемы и таблицы
Назад
Далее
Шаг 01
Опора
S031-P04
Шаг 01
Опора
Схемы строповки
• Используем схему под конкретный груз.
• Проверяем точки зацепки и способ обвязки.
• Самовольную замену схемы не допускаем.
Таблицы и документы
• Грузоподъемность крана и стропов.
• Технологическая карта или ППР.
• Ограничения по условиям работ и расстояниям.

## Slide 8
Тема 2.2
Технология работы
S031-P05
Подвал. Осмотри приспособления и тару
Назад
Далее
Шаг 01
Опора
S031-P05
Шаг 01
Опора
Что готовим
• Стропы, траверсы, захваты, тару и вспомогательную оснастку.
• СИЗ и инструмент, необходимые до начала работ.
Что проверяем
• Бирки, клейма и грузоподъемность.
• Износ, надрывы, деформации и трещины.
• Все дефектные приспособления сразу выводим из работы.

## Slide 9
Тема 2.2
Технология работы
S032
Когда работу нельзя начинать
Пример условия, при котором работу начинать нельзя
Назад
Далее
S032
Шаг 01
Критично
Разбор опасного условия
Вставляем слайд шоу или видео. Сценарий в подвалах.
Плохая видимость
Нет схемы
Неисправная оснастка
Небезопасное рабочее место
Неясные условия работы

## Slide 10
Тема 2.2
Технология работы
S032-P01
Подвал. Плохая видимость
Назад
Далее
Шаг 01
Критично
S032-P01
Шаг 01
Видео
Чем опасно
• Стропальщик не видит точку зацепки, траекторию груза и препятствия.
• Поздно замечает людей в опасной зоне и команды машиниста.
• Ошибка на старте приводит к перекосу, удару груза или травме.
Видеоролик / аварийный кейс
Показываем ситуацию, где работа началась при плохой видимости.
Сюжет должен привести к позднему обнаружению риска, ошибке действий и аварийному последствию.
Резерв под видеоролик / аварийный кейс

## Slide 11
Тема 2.2
Технология работы
S032-P02
Подвал. Нет схемы
Назад
Далее
Шаг 01
Критично
S032-P02
Шаг 01
Видео
Чем опасно
• Без схемы стропальщик действует наугад.
• Неясны точки зацепки, центр тяжести и способ обвязки.
• Это ведет к перекосу, срыву груза или перегрузке стропа.
Видеоролик / аварийный кейс
Показываем кейс, где груз поднимают без понятной схемы строповки.
Финал ролика должен наглядно показать, к чему приводит импровизация.
Резерв под видеоролик / аварийный кейс

## Slide 12
Тема 2.2
Технология работы
S032-P03
Подвал. Неисправная оснастка
Назад
Далее
Шаг 01
Критично
S032-P03
Шаг 01
Видео
Чем опасно
• Поврежденные стропы, захваты или тара не держат расчетную нагрузку.
• Нечитаемая бирка и дефекты не позволяют подтвердить исправность.
• Результат: обрыв, падение груза и тяжелая травма.
Видеоролик / аварийный кейс
Показываем аварийный кейс из-за неисправной оснастки.
В ролике важно показать дефект до старта и последствие, если его проигнорировали.
Резерв под видеоролик / аварийный кейс

## Slide 13
Тема 2.2
Технология работы
S032-P04
Подвал. Небезопасное рабочее место
Назад
Далее
Шаг 01
Критично
S032-P04
Шаг 01
Видео
Чем опасно
• В опасной зоне находятся люди, помехи или неподготовленные опоры.
• Маршрут не очищен, место укладки не готово.
• Даже исправный подъем становится опасным из-за самой площадки.
Видеоролик / аварийный кейс
Показываем несчастный случай на неподготовленной площадке.
Кейс должен раскрывать риск для людей, столкновение с препятствием или потерю устойчивости груза.
Резерв под видеоролик / аварийный кейс

## Slide 14
Тема 2.2
Технология работы
S032-P05
Подвал. Неясные условия работы
Назад
Далее
Шаг 01
Критично
S032-P05
Шаг 01
Видео
Чем опасно
• Не подтверждены задание, масса груза, маршрут или порядок сигналов.
• Стропальщик не понимает, как именно выполнять операцию.
• При неясных условиях нельзя начинать работу до полного уточнения.
Видеоролик / аварийный кейс
Показываем кейс, где работа началась без четких вводных условий.
Ролик должен подвести к выводу: если задача не ясна, операцию не запускают.
Резерв под видеоролик / аварийный кейс

## Slide 15
Тема 2.2
Технология работы
S033
Обязанности стропальщика
Слайдшоу из снимков из плакатов. С комментариями что можно, а что нельзя.
Назад
Далее
S033
Шаг 02
Роль
Технический комментарий
До начала работы
При обвязке и зацепке
Перед подачей сигнала
После установки груза

## Slide 16
Тема 2.2
Технология работы
S033-P01
Подвал. До начала работы
Назад
Далее
Шаг 02
Опора
S033-P01
Шаг 02
Опора
До начала работы
Перед началом работ по подъему и перемещению грузов стропальщик обязан:
• получить задание от лица, ответственного за безопасное производство работ кранами;
• ознакомиться с проектом производства работ краном или с технологическими картами под роспись;
• при работе вблизи ЛЭП ознакомиться с мерами безопасности по наряду-допуску;
• проверить исправность грузозахватных приспособлений и наличие на них клейм, бирок, даты испытания и грузоподъемности;
• проверить исправность тары и наличие маркировки по назначению, номеру, собственной массе и предельной массе груза;
• проверить наличие и исправность оттяжек, багров, крюков, лестниц, площадок, подкладок и прокладок;
• подобрать стропы и другие приспособления по массе и характеру груза, при этом угол между ветвями не должен превышать 90°;
• проверить освещенность рабочего места и при недостаточной освещенности не приступать к работе.
Ограничение
Стропальщику не разрешается самостоятельно устанавливать стреловые краны на выносные опоры, а также снимать или укладывать грузозахватные приспособления с неповоротной части крана при нахождении крановщика в кабине.

## Slide 17
Тема 2.2
Технология работы
S033-P02
Подвал. При обвязке и зацепке
Назад
Далее
Шаг 02
Опора
S033-P02
Шаг 02
Опора
При обвязке и зацепке
Стропальщик может приступать к обвязке и зацепке груза только после ознакомления со схемами строповки, технологическими картами или проектом производства работ.
Работы для нескольких кранов, вблизи ЛЭП, без готовых схем строповки или над помещениями с людьми выполняют под непосредственным руководством ответственного лица.
Стропальщик должен:
• производить обвязку и зацепку только по схемам строповки или кантовки;
• проверить массу груза по списку масс или маркировке и сообщить ответственному лицу, если массу определить нельзя;
• накладывать канаты и цепи на основной массив груза без узлов, перекруток и петель, под острые ребра ставить подкладки;
• обвязывать груз так, чтобы исключалось падение его частей и сохранялась устойчивость при перемещении;
• использовать все предусмотренные петли, рымы и цапфы, а на двурогом крюке равномерно распределять нагрузку;
• закреплять свободные концы многоветвевого стропа и убеждаться, что груз не завален, не защемлен и не примерз.
Запрещается:
• строповать груз неизвестной массы или тяжелее грузоподъемности крана;
• пользоваться поврежденными или немаркированными стропами, захватами и тарой;
• применять способы зацепки и приспособления, не указанные на схемах;
• зацеплять бетонные и железобетонные изделия за поврежденные петли;
• строповать груз, находящийся в неустойчивом положении.

## Slide 18
Тема 2.2
Технология работы
S033-P03
Подвал. Перед подачей сигнала
Назад
Далее
Шаг 02
Опора
S033-P03
Шаг 02
Опора
Перед подачей сигнала
Перед каждой операцией по подъему и перемещению груза стропальщик подает соответствующий сигнал крановщику или сигнальщику. Если один кран обслуживают несколько стропальщиков, сигнал подает старший стропальщик.
Перед подачей сигнала о подъеме груза стропальщик должен:
• проверить, нет ли на грузе незакрепленных деталей, инструмента, земли, льда или предметов, которые могут выпасть;
• убедиться, что во время подъема груз ни за что не зацепится;
• убедиться в отсутствии людей возле груза, между грузом и конструкциями, возле крана, на поворотной платформе и в зоне опускания стрелы;
• выйти из опасной зоны до начала подъема.
Контрольный подъем и дальнейшие действия:
• сначала подать сигнал на подъем груза на 200-300 мм;
• проверить правильность строповки, равномерность натяжения стропов, устойчивость крана и работу тормозов;
• при необходимости перестроповки немедленно опустить груз;
• перед горизонтальным перемещением убедиться, что груз поднят не менее чем на 500 мм выше встречающихся предметов.

## Slide 19
Тема 2.2
Технология работы
S033-P04
Подвал. После установки груза
Назад
Далее
Шаг 02
Опора
S033-P04
Шаг 02
Опора
После установки груза
Перед опусканием и окончательной установкой груза стропальщик обязан:
• заранее осмотреть место установки и убедиться, что исключены падение, опрокидывание и сползание груза;
• при необходимости уложить прочные подкладки, чтобы затем безопасно извлечь стропы из-под груза;
• снимать стропы с груза или крюка только после того, как груз надежно установлен, а при необходимости закреплен.
При укладке груза стропальщик должен:
• укладывать груз равномерно, не нарушая габаритов складирования и не загромождая проходы и проезды;
• при укладке в вагонетки, полувагоны и на платформы не нарушать равновесия транспортных средств и убеждаться, что они закреплены от самопроизвольного перемещения.
Запрещается:
• устанавливать груз на временные перекрытия, трубы, кабели и другие места, не предназначенные для укладки;
• устанавливать груз наклонно к стенам зданий, заборам и другим конструкциям.

## Slide 20
Тема 2.2
Технология работы
S034
Технологический цикл работы
Укрупненный цикл
Ограждение
Подготовка груза и схемы
Строповка и сигнал
Контроль на 20-30 см
Перемещение и складирование
Снятие и хранение оснастки
Видео: Схема процесса:
от установки ограждения
до уборки стропов и оснастки. Базовый набор действий. На каждом из разделы плашки слева. Сделать акцент.
Назад
Далее
Шаг 02
Маршрут
S034
Шаг 02
Маршрут
Технический комментарий

## Slide 21
Тема 2.2
Технология работы
S035
Сигнализация и взаимодействие
До начала работ оговорите сигналы
Общение между стропальщиком и машинистом крана:
• до 10 метров — голосом
• до 22 метров — знаками
• свыше 22 метров — по рации
Видео: вступительная фраза и последовательная демонстрация 7 знаковых команд с озвучкой.
Назад
Далее
Шаг 03
Сигнал
S035
Шаг 03
Сигнал
Видеофрагмент
МЕСТО ПОД ВИДЕО Последовательно показываются 7 команд. Голос дублирует название каждого жеста. Вступление проговаривается перед первым сигналом.
Стартовая фраза: «До начала работ стропальщик и машинист крана должны обязательно оговорить знаковую сигнализацию».

## Slide 22
Тема 2.2
Технология работы
S035-P01
Подвал. Знаковые команды
Назад
Далее
Шаг 03
Сигнал
Каркас под изображения знаковых команд
До старта стропальщик и машинист крана должны оговорить знаковую сигнализацию, чтобы разговаривать «на одном языке».
Внимание
ЖЕСТ
изображение будет добавлено
Осторожно
ЖЕСТ
изображение будет добавлено
Поднять груз
↑
направление вверх
Опустить груз
↓
направление вниз
Поднять / опустить стрелу
↕
вертикальное движение
Переместить стрелу
↔
влево / вправо
Переместить тележку / кран
↔
влево / вправо
Карточки готовы под будущие изображения жестов и стрелки направления.

## Slide 23
Тема 2.2
Технология работы
S036
Команда Стоп и неясные сигналы
Когда работу останавливают
Стоп обязателен к исполнению
Неясный сигнал — остановка
Плохая видимость — остановка
Нет уверенного взаимодействия — остановка
Команда «Стоп» имеет безусловный приоритет
Назад
Далее
Шаг 03
Критично
S036
Шаг 03
Критично
Приоритет остановки

## Slide 24
Тема 2.2
Технология работы
S037
Перемещение и сопровождение груза
Безопасная траектория
Контролируй траекторию
Не заходи в опасную зону
Работай с оттяжкой при необходимости
Не находись под грузом
Удерживай груз безопасно
Опасная зона и безопасная позиция при перемещении груза
Назад
Далее
Шаг 04
Контроль
S037
Шаг 04
Контроль
Опасная зона

## Slide 25
Тема 2.2
Технология работы
S037-P01
Подвал. Опасная зона при перемещении груза
Что нужно показать отдельно
Опасная зона:
- траектория груза
- возможное раскачивание
- зона падения
- запрещенные позиции людей
Схема опасной зоны для отдельного разбора
Назад
Далее
Шаг 04
Критично
S037-P01
Шаг 04
Критично
Контур опасной зоны

## Slide 26
Тема 2.2
Технология работы
S037-PP01
Подподвал. Работа с оттяжкой
Как использовать оттяжку
Оттяжка нужна:
- чтобы удерживать груз от разворота
- чтобы уменьшать раскачивание
- чтобы сопровождать груз на дистанции
Работа с оттяжкой только на безопасной дистанции
Назад
Далее
Шаг 04
Опора
S037-PP01
Шаг 04
Опора
Сопровождение груза

## Slide 27
Тема 2.2
Технология работы
S038
Когда груз нужно немедленно опустить
Нужно остановить
Груз раскачивается
Есть риск перекоса
Люди в опасной зоне
Ситуация стала неуправляемой
Нештатная ситуация: перемещение нужно остановить
Назад
Далее
Шаг 04
Критично
S038
Шаг 04
Критично
Нештатная ситуация

## Slide 28
Тема 2.2
Технология работы
S039
Складирование и расстроповка
Как завершить операцию
Подготовь место укладки
Проверь устойчивость груза
Используй подкладки и прокладки
Не загромождай проходы и проезды
Снимай стропы только после устойчивой установки
Подкладки и устойчивое положение перед расстроповкой
Назад
Далее
Шаг 05
Контроль
S039
Шаг 05
Контроль
Устойчивое основание

## Slide 29
Тема 2.2
Технология работы
S039-P01
Подвал. Подготовка места и момент расстроповки
Как безопасно завершить работу
Подготовка места:
- ровное основание
- подкладки и прокладки
- свободные проходы и проезды
- понятная точка установки
Расстроповка допустима только после устойчивой установки
Назад
Далее
Шаг 05
Критично
S039-P01
Шаг 05
Критично
Финальная проверка

## Slide 30
Тема 2.2
Технология работы
S039-PP01
Подподвал. Схемы безопасного складирования
Что раскрываем дополнительно
Варианты для показа:
- длинномер
- пакет листов
- цилиндрический груз
- груз на подкладках
Варианты безопасного складирования
Назад
Далее
Шаг 05
Опора
S039-PP01
Шаг 05
Опора
Безопасное складирование

## Slide 31
Тема 2.2
Технология работы
S040
Промежуточный тест
Проверка по теме 2.2
Что делать до начала работ
Кто подает сигнал
Когда остановить перемещение
Как складировать безопасно
Тестовый экран:
вопросы по подготовке
сигналам
сопровождению
складированию
Назад
Далее
Шаг 05
Проверка
S040
Шаг 05
Проверка
Технический комментарий

## Slide 32
Тема 2.2
Технология работы
S041
Финальный вывод по подтеме
Что должен уметь слушатель
Работай по порядку
Не пропускай проверку
Держи связь с крановщиком
Не сопровождай груз с риском
Завершай работу только после устойчивой установки
Итоговый экран-памятка:
подготовка
сигналы
сопровождение
завершение работы
Назад
Далее
Шаг 05
Итог
S041
Шаг 05
Итог
Технический комментарий