## Slide 1
Тема 2.2 • Технология работы
S029
Тема 2.2. Технология работы
Работа стропальщика как последовательность действий от подготовки до расстроповки.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.2 • preview
• В этом блоке разбираем рабочий порядок, а не отдельные жесты.
• Подготовка, сигналы, сопровождение груза и безопасное завершение образуют единый цикл.
• Каждое действие выполняется по технологической логике и в рамках опасной зоны.
Инженерная логика • понятные сигналы • безопасная последовательность
S029-V1
Шаг 00
Опора
Ключевой визуальный вход
Стропальщик подает команду на фоне грузоподъемной операции

## Slide 2
Тема 2.2 • Технология работы
S030
Что будет в подтеме
Маршрут работы стропальщика от подготовки к операции до складирования и расстроповки.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.2 • preview
01
Подготовка к работе
02
Обязанности стропальщика
03
Сигнализация и связь
04
Сопровождение груза
05
Складирование и расстроповка
Технология работы — это не один прием, а вся операция целиком.
• сначала уточняем условия
• затем действуем по сигналам и по маршруту
• завершаем работу только после устойчивой установки груза

## Slide 3
Тема 2.2 • Технология работы
S031
Подготовка к работе
Безопасная операция начинается до строповки и до первого сигнала.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.2 • preview
S031-T1
Шаг 01
Контроль
Что проверить до начала работ
• Уточнить задание и условия выполнения работ.
• Проверить массу, характер и свободное положение груза.
• Проверить место работы и видимость.
• Свериться со схемами и таблицами.
• Осмотреть стропы, приспособления и тару.
S031-V1
Шаг 01
Опора
Памятка и схема
Опорная памятка по подготовке к работе

## Slide 4
Тема 2.2 • Технология работы
S032
Когда работу нельзя начинать
Если исходные условия не ясны или опасны, операция не запускается.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.2 • preview
S032-T1
Шаг 01
Контроль
Можно начинать, если
• Понятно задание и подтверждена масса груза.
• Есть схема и нужная оснастка.
• Груз свободен и готов к подъему.
• Рабочая зона подготовлена.
• Видимость и условия позволяют работать безопасно.
S032-V1
Шаг 01
Критично
Разбор опасного условия
Типовая ситуация: начинать работу при плохой освещенности нельзя
S032-T2
Шаг 01
Критично
Нельзя начинать, если
• Плохая видимость.
• Нет схемы строповки.
• Масса груза не подтверждена.
• Груз примерз, защемлен, заложен, залит или на нем находятся люди.
• Оснастка неисправна, тара заполнена выше бортов или рабочее место небезопасно.

## Slide 5
Тема 2.2 • Технология работы
S033
Обязанности стропальщика
Роль стропальщика раскрывается по этапам производственной операции.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.2 • preview
S033-T1
Шаг 01
Роль
До начала работ
• уточнить задание
• оценить условия
• подготовить место
S033-T2
Шаг 02
Роль
При обвязке и зацепке
• выбрать схему
• проверить ветви
• исключить перекос
S033-T3
Шаг 03
Роль
Перед подачей сигнала
• проверить маршрут
• убедиться в готовности
• дать понятную команду
S033-T4
Шаг 04
Роль
После установки груза
• проверить устойчивость
• снять стропы
• убрать оснастку
Стропальщик отвечает не за один жест, а за полный безопасный цикл.

## Slide 6
Тема 2.2 • Технология работы
S034
Технологический цикл работы
Работа строится как последовательность этапов с обязательным контрольным подъемом.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.2 • preview
01
Ограждение и опасная зона
02
Подготовка груза и схемы
03
Строповка и сигнал
04
Контроль на 20-30 см
05
Перемещение и складирование
06
Снятие и хранение оснастки
• До основного подъема груз поднимают на 20-30 см и останавливают для проверки.
• Только после проверки строповки, тормоза и перекоса продолжают перемещение.

## Slide 7
Тема 2.2 • Технология работы
S035
Сигнализация и взаимодействие
Понятные команды и согласованная связь с крановщиком.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.2 • preview
01
До 10 м — голосом
02
До 22 м — знаковой сигнализацией
03
Свыше 22 м — по рации или телефону
S035-V1
Шаг 03
Сигнал
Жест 01
Поднять груз
S035-V2
Шаг 03
Сигнал
Жест 02
Опустить груз
S035-T1
Шаг 03
Критично
Правила взаимодействия
• Команды понятны и однозначны.
• Один источник сигнала.
• Крановщик и стропальщик работают как связка.
• При сомнении движение не продолжают.
Крановщик и стропальщик работают как единая связка.

## Slide 8
Тема 2.2 • Технология работы
S036
Команда «Стоп» и неясные сигналы
При любом сомнении операция должна быть остановлена.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.2 • preview
S036-V1
Шаг 03
Опора
Источник сигнала
Назначенное лицо подает сигнал
S036-V2
Шаг 03
Критично
Сигнал остановки
Неясный сигнал = остановка
S036-T1
Шаг 03
Критично
Когда нужно остановить
• Подан сигнал «Стоп».
• Сигнал непонятен.
• Плохая видимость.
• Нет уверенного взаимодействия.
S036-V3
Шаг 03
Критично
Приоритет остановки
Приоритет команды «Стоп»

## Slide 9
Тема 2.2 • Технология работы
S037
Перемещение и сопровождение груза
Траектория груза и позиция стропальщика должны читаться до начала движения.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.2 • preview
S037-T1
Шаг 04
Контроль
Правила сопровождения
• Контролировать траекторию груза.
• Не заходить в опасную зону и не находиться под грузом.
• Использовать оттяжку при необходимости.
• Не подтаскивать груз краном.
• Не передвигать кран с поднятым грузом.
• Удерживать груз только безопасным способом.
S037-V1
Шаг 04
Опора
Сопровождение груза
Работа с оттяжкой
S037-V2
Шаг 04
Критично
Контур опасной зоны
Опасная зона при перемещении

## Slide 10
Тема 2.2 • Технология работы
S038
Когда груз нужно немедленно опустить
Нештатная ситуация требует остановить перемещение и вернуть груз в безопасное положение.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.2 • preview
S038-T1
Шаг 04
Критично
Когда опускать груз сразу
• Груз раскачивается.
• Появился риск перекоса.
• Люди вошли в опасную зону.
• Ситуация стала неуправляемой.
• Нужно восстановить контроль до продолжения работ.
S038-V1
Шаг 04
Критично
Нештатная ситуация
Кейс: раскачивание груза и люди в зоне

## Slide 11
Тема 2.2 • Технология работы
S039
Складирование и расстроповка
Операция заканчивается только после устойчивой установки груза и безопасного снятия стропов.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.2 • preview
S039-T1
Шаг 05
Контроль
Что проверить при укладке
• Подготовлено место укладки.
• Груз устойчив.
• Использованы подкладки и прокладки.
• Проходы и проезды не загромождены.
• Стропы снимают только после устойчивой установки груза.
• В перерывах и по окончании работ груз опускают.
• Защемленные стропы и канаты краном не освобождают.
S039-V1
Шаг 05
Опора
Место укладки
Подкладки и устойчивое основание
S039-V2
Шаг 05
Критично
Финальная проверка
Расстроповка только после устойчивой установки

## Slide 12
Тема 2.2 • Технология работы
S040
Промежуточный тест
Проверка по подготовке, сигналам, сопровождению груза и складированию.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.2 • preview
S040-T1
Шаг 05
Проверка
Контрольный вопрос
• Какое действие при перемещении груза является опасным и недопустимым?
01
Находиться под грузом или рядом с его возможной траекторией падения.
02
Контролировать опасную зону до начала движения.
03
Удерживать груз оттяжкой при безопасной дистанции.
04
Следить за отсутствием людей на пути перемещения.
Тест держим в той же инженерной визуальной системе.