## Slide 1
Тема 2.3 • Производство работ
S042
Тема 2.3. Производство работ
Опасные и специальные условия по Игумнову: зона риска, запреты, ППР и ЛЭП.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3 • preview
Вход
Что входит в блок
• Как читать пространство работ и где проходит опасная зона.
• Какие простые нарушения чаще всего приводят к тяжелым последствиям.
• Почему специальные условия и ЛЭП требуют отдельного порядка работ.
Медиа
Основной формат: статичный ключевой слайд
• (изображение: рабочая площадка с краном и зоной перемещения)
• (схема: контур опасной зоны и траектория груза)
• (акцент: EV-оформление без перегруза деталями)
• (без интерактива: это вводный экран)

## Slide 2
Тема 2.3 • Производство работ
S043
Что будет в подтеме
Маршрут блока по Игумнову и по принятой структуре курса.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3 • preview
01
Шаг 1
Опасная зона и границы риска на площадке.
02
Шаг 2
Требования безопасности и обязательные запреты.
03
Шаг 3
Специальные условия и организация работ по схеме.
04
Шаг 4
Базовые правила работы стреловыми кранами вблизи ЛЭП.
05
Шаг 5
Усиление 5-6: руководство операцией, документы, сложный подъем и ЛЭП.
06
Шаг 6
Разбор нарушений и промежуточная проверка.
Медиа
Формат: схема маршрута с озвучкой
• (слайдшоу с озвучкой: маршрут подтемы по шагам)

## Slide 3
Тема 2.3 • Производство работ
S044
Урок 1. Опасная зона
Игумнов: опасная зона должна быть определена заранее, а не по месту.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3 • preview
Урок 1
Что нужно понять
• Опасная зона есть всегда.
• Ее определяют до начала работы.
• Под грузом и в зоне возможного падения находиться нельзя.
• Границы риска зависят и от груза, и от площадки, и от расположения крана.
Медиа
Основной формат: слайдшоу с озвучкой
• (слайдшоу: площадка -> кран -> груз -> опасная зона)
• (слайд: стройгенплан с выделением зоны риска)
• (изображение: ограждения и знаки безопасности)
Есть подвал: S044-P01

## Slide 4
Тема 2.3 • Подвал
S044-P01
Подвал. Как читать опасную зону
Расширение по Игумнову: ППРк, стройгенплан, ограждения и знаки.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3 • preview
Подвал
Что проверяем до начала работ
• Где зона показана в ППРк и на стройгенплане.
• Как обозначены ограждения и знаки безопасности.
• Где люди, проходы, техника и точки возможного падения груза.
• Можно ли считать расположение крана и груза безопасным.
Медиа
Основной формат: слайдшоу с озвучкой
• (слайдшоу: ППРк -> стройгенплан -> ограждения -> проходы)
• (схема: разметка опасной зоны с пояснениями)
• (изображение: учебная площадка с комментариями)

## Slide 5
Тема 2.3 • Производство работ
S045
Урок 1. Как понимать опасную обстановку
Опасность складывается из траектории, раскачивания, помех и людей вокруг.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3 • preview
Контроль
На что смотреть
• Смотри на траекторию груза, а не только на точку зацепки.
• Учитывай возможное раскачивание и разворот.
• Если груз проходит над препятствиями, нужен зазор не менее 500 мм.
• Проверяй ограниченное пространство, проемы и помехи.
• Думай о людях вокруг и о том, куда они могут попасть.
Чек-лист
Короткий чек-лист
• Траектория
• Раскачивание
• Помехи
• Люди
Медиа
Основной формат: слайдшоу с озвучкой
• (слайдшоу: траектория -> раскачивание -> помехи -> люди)
• (схема: опасная ситуация)
• (схема: груз проходит над препятствием с зазором не менее 500 мм)

## Slide 6
Тема 2.3 • Производство работ
S046
Урок 2. Требования безопасности при производстве работ
Игумнов собирает запреты и безопасные правила в один обязательный рабочий блок.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3 • preview
База
Базовые требования
• Работай только в безопасных условиях.
• Соблюдай организацию работ и указания ответственных лиц.
• При плохой видимости или сложной связи работай через назначенного сигнальщика.
• Работы не начинают и прекращают при сильном ветре, грозе, тумане, снегопаде и резком ухудшении видимости.
• Работы прекращают, если температура ниже указанной в паспорте или если кран и грузозахватные приспособления неисправны.
• Не продолжай операцию, если условия не ясны.
Смысл
Что подчеркивает Игумнов
• Большинство тяжелых происшествий связано с нарушением простых правил.
• Любые ускоряющие приемы обычно и создают риск.
• Стропальщик обязан остановить работу при опасности.
Медиа
Основной формат: статичный учебный слайд
• (слайд: правила и иконки)
• (изображение: безопасная организация работ)
• (схема: маршрут и контроль)
• (часть изображений можно взять из плакатных схем)

## Slide 7
Тема 2.3 • Производство работ
S047
Урок 2. Что запрещено и когда работу нужно остановить
Запреты, рывки, подтаскивание и любые действия без понятной схемы работ.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3 • preview
Запрет
Что запрещено
• Подтаскивать груз краном и делать рывки.
• Исправлять строповку под висящим грузом.
• Работать без понятной схемы, ППР или организации работ.
• Оставлять людей в опасной зоне, в кузове машины или в кабине при опускании груза.
• Перемещать стрелу над кабиной автомобиля.
• Работать без установки всех выносных опор.
При опасности — стоп
Стоп
Когда прекращаем работу
• Нет безопасных условий.
• Не ясна организация работ.
• Есть риск для людей и оборудования.
• Погода, видимость или состояние крана не позволяют работать безопасно.
Медиа
Основной формат: предупреждающий слайд
• (слайд: красный экран запретов)
• (схема: нельзя / почему опасно)
• (часть схем можно взять из плакатов по работе краном)
Есть подвал: S047-P01

## Slide 8
Тема 2.3 • Подвал
S047-P01
Подвал. Запрещенные действия при производстве работ
Карточка в формате нельзя / почему опасно.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3 • preview
Запрет
Нельзя
• Подтаскивать груз краном.
• Исправлять строповку под висящим грузом.
• Продолжать работу при людях в опасной зоне.
• Импровизировать без понятной схемы и организации.
Разбор
Почему это опасно
• Рывки и боковые усилия выводят груз из расчетной схемы.
• Под грузом и рядом с ним риск для людей становится мгновенным.
• Без схемы и организации стропальщик начинает действовать на глаз.
• Любой такой прием должен закончиться остановкой работ.

## Slide 9
Тема 2.3 • Производство работ
S048
Урок 3. Специальные условия работ
Проемы, балконы, стесненные места и подача груза в сложной обстановке.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3 • preview
01
Проемы
Груз подают только при понятной траектории и безопасной организации.
02
Балконы
Нельзя работать на глаз и без защищенного приема груза.
03
Стесненные места
Нужны точная схема, контроль помех и понятная роль каждого.
04
Канава или котлован
Положение крана и траекторию груза заранее сверяют со схемой площадки.
Медиа
Основной формат: слайдшоу с озвучкой
• (слайдшоу: проем -> стесненное место -> канава или котлован)
• (схема: расположение крана относительно канавы или котлована)
• (интерактив: нажать на условие -> увидеть безопасную схему подачи)
• (без видео: здесь важнее схема, чем движение)
Интерактив 1

## Slide 10
Тема 2.3 • Производство работ
S049
Урок 3. Технологические карты и организация работ
Игумнов: стропальщик работает не по памяти, а по схеме, ППР и понятному порядку.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3 • preview
Организация
Что должно быть понятно
• По какой схеме выполняется операция.
• Какая роль у ППР и технологической карты.
• Какой маршрут перемещения, кто его контролирует и где обеспечен зазор не менее 500 мм над препятствиями.
• Где проходит запрещенная зона у поворотной части крана и обеспечен ли зазор не менее 1 м до строений, штабелей и конструкций.
• Где может стоять кран, если рядом канава, котлован или другая опасная граница площадки.
• Кто подает сигналы: стропальщик, сигнальщик или старший стропальщик.
• Кто отвечает за организацию и безопасность работ.
Вывод
Ключевой вывод
• Не действуй самовольно.
• Если стропальщиков несколько, сигнал подает старший стропальщик.
• Не заменяй схему опытом.
• Не начинай работу при неясном порядке и неясной роли участников.
Медиа
Основной формат: слайдшоу с озвучкой
• (слайдшоу: план -> маршрут -> контроль -> опасная граница площадки)
• (схема: кран, канава или котлован, безопасная позиция)
• (схема: поворотная часть крана и зона не менее 1 м; можно взять из плаката)
• (слайд: ППР и техкарта)

## Slide 11
Тема 2.3 • Производство работ
S050
Урок 4. Работа вблизи ЛЭП
Игумнов: даже без касания ЛЭП работа может быть смертельно опасной.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3 • preview
ЛЭП
Что нужно знать до начала работ
• ЛЭП — особая опасность.
• Нужны специальные меры безопасности и понятные дистанции.
• Работу рядом с ЛЭП не ведут по обычной схеме и не оценивают на глаз.
• Если безопасные условия не разъяснены, работу не начинают.
Стоп
Главная мысль
• Нельзя работать на глаз.
• Нельзя действовать как обычно.
• При сомнении работу останавливают.
Медиа
Основной формат: слайдшоу с озвучкой
• (слайдшоу: кран -> ЛЭП -> зона риска -> решение стоп)
• (схема: кран рядом с ЛЭП)
• (предупреждающий визуал)
Подвал: S050-P01
Далее: блок 5-6 разряда S051-S057

## Slide 12
Тема 2.3 • Подвал
S050-P01
Подвал. ЛЭП: краткая памятка
Краткий справочный экран по зоне риска, допуску и прекращению работ.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3 • preview
Памятка
Памятка стропальщику
• Работа рядом с ЛЭП допускается только по специальному порядку.
• Дистанции и границы безопасной зоны должны быть понятны всем участникам.
• Без разъясненной схемы и специальных мер безопасности работу не начинать.
• При угрозе приближения к токоведущим частям — немедленно стоп.
Медиа
Основной формат: статичная памятка
• (слайд: зона риска у ЛЭП)
• (схема: дистанции и запретные позиции)
• (изображение: организованный порядок работ)

## Slide 13
Тема 2.3 • Усиление 5-6
S051
5-6 разряд. Кто руководит сложной операцией
Будущий старший стропальщик должен понимать общую схему руководства, а не только свою точку зацепки.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3 • preview
5-6
Как устроено руководство операцией
• За организацию и безопасное выполнение отвечает назначенное ответственное лицо.
• В сложной операции бригада работает по единой схеме и под единым управлением.
• Если стропальщиков несколько, команды крановщику подает один назначенный участник.
• Будущий старший стропальщик держит в поле зрения всю операцию: роли, маршрут, ограничения и очередность действий.
Роли
Кто есть кто
• Ответственный за работы
• Крановщик
• Стропальщики
• Старший стропальщик
Медиа
Основной формат: схема ролей
• (схема: ответственный -> старший стропальщик -> крановщик)
• (слайд: роли в сложной операции)
• (без интерактива: не дробим этот экран)

## Slide 14
Тема 2.3 • Усиление 5-6
S052
5-6 разряд. Что старший стропальщик делает до начала подъема
До команды на подъем будущий старший стропальщик собирает операцию в рабочую систему.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3 • preview
Подготовка
Что он проверяет заранее
• Уточняет массу, схему строповки, центр тяжести и маршрут перемещения.
• Проверяет ППР, технологическую карту или другую рабочую схему, если она обязательна для операции.
• Сверяет, хватает ли оснастки, подкладок, оттяжек, проходов и места установки.
• Проверяет, что место приема груза подготовлено так же, как место подъема.
• До начала подъема распределяет роли: кто стропит, кто сопровождает, кто подает команды, кто контролирует прием груза.
Медиа
Основной формат: слайдшоу с озвучкой
• (слайдшоу: чек-лист до начала сложного подъема)
• (схема: маршрут, опоры, место приема груза)
• (изображение: бригада на коротком инструктаже)

## Slide 15
Тема 2.3 • Усиление 5-6
S053
5-6 разряд. Какие документы и роли обязательны
Сложную операцию нельзя держать только в голове: она должна быть оформлена и разъяснена участникам.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3 • preview
Документы
Что должно быть на руках и в понимании бригады
• ППР или технологическая карта — если операция относится к сложным, ответственным или специально организуемым работам.
• Схема строповки и перемещения груза, меры безопасности и последовательность действий.
• Назначенные роли: ответственный за безопасное производство работ, крановщик, стропальщики, при необходимости старший стропальщик.
• Для специальных условий дополнительно проверяют, нужен ли наряд-допуск и отдельный инструктаж.
Нельзя
Документы не заменяют
• Опыт
• Привычка
• Устные договоренности
• Импровизация
Медиа
Основной формат: статичный документальный слайд
• (слайд: ППР, техкарта, наряд-допуск)
• (схема: распределение ролей)

## Slide 16
Тема 2.3 • Усиление 5-6
S054
5-6 разряд. Как организуют сложный и ответственный подъем
Игумнов подчеркивает: чем сложнее операция, тем важнее не сила, а согласованность и точная последовательность.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3 • preview
01
Разъясняют схему
Все участники понимают способ строповки, маршрут, точки приема и ограничения.
02
Готовят площадку
Проверяют проходы, место установки, ограждение опасной зоны, подкладки и помехи.
03
Согласуют команды
До начала работ всем понятны сигналы, очередность действий и единый канал управления.
04
Ведут подъем по схеме
По ходу операции не меняют схему и не ускоряют подъем рывками.
Логика
Что особенно важно для будущего старшего стропальщика
• Уметь заранее увидеть, где операция может выйти из расчетной схемы: разворот груза, перекос, помеха, несогласованные действия.
• Собирать подъем как управляемую последовательность, а не как набор отдельных действий.
Медиа
Основной формат: слайдшоу с озвучкой
• (слайдшоу: этап 1 -> этап 2 -> этап 3 -> этап 4)
• (интерактив: расставить этапы сложного подъема по порядку)
• (схема: сложный подъем по этапам)
Интерактив 2

## Slide 17
Тема 2.3 • Усиление 5-6
S055
5-6 разряд. Контрольный подъем и проверка перед перемещением
Перед основным перемещением груз не «сразу в путь»: сначала подтверждают устойчивость и правильность схемы.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3 • preview
Контроль
Что проверяют на контрольном подъеме
• Надежность строповки и равномерность нагрузки.
• Не уходит ли груз в перекос, разворот или нежелательное раскачивание.
• Нет ли помех по траектории и понятно ли, как груз пойдет дальше.
• Готова ли бригада сопровождать груз без входа в опасную зону.
• Если груз сразу показывает перекос или разворот, основное перемещение не начинают.
Смысл
Почему это важно
• Ошибку нужно выявить на контрольном подъеме, а не во время перемещения.
• Именно здесь становится видно, верна ли схема в реальных условиях.
• Контрольный этап экономит время лучше, чем аварийная остановка.
Медиа
Основной формат: видео
• (видео: контрольный подъем груза на малую высоту)
• (врезки-подписи: перекос, разворот, помеха, стоп)
• (резерв: если нет видео, собрать как псевдовидео из 4 кадров)

## Slide 18
Тема 2.3 • Усиление 5-6
S056
5-6 разряд. Работа у ЛЭП: усиленный порядок и контроль
Здесь добавляется не «еще одна осторожность», а отдельный организационный режим работ.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3 • preview
ЛЭП 5-6
Что усиливается по сравнению с базой
• Работа у ЛЭП ведется по наряду-допуску и под непосредственным руководством ответственного лица.
• Место установки крана, границы безопасной зоны и порядок действий определяют заранее и доводят до всех участников.
• Кран нельзя самовольно устанавливать или переставлять ближе к ЛЭП.
• Старший стропальщик в такой операции удерживает дисциплину схемы и не допускает самовольных изменений.
Контроль
Что контролируют особенно жестко
• Допуск
• Место установки
• Сигналы и порядок действий
• Запрет на работу «на глаз»
Медиа
Основной формат: слайдшоу с озвучкой
• (слайдшоу: точка установки -> безопасная зона -> допуск -> стоп)
• (интерактив: можно / нельзя по ситуации у ЛЭП)
• (схема: кран, ЛЭП, безопасная зона, точка установки)
Интерактив 3

## Slide 19
Тема 2.3 • Усиление 5-6
S057
5-6 разряд. Чем будущий старший стропальщик отличается от аккуратного исполнителя
Разница не в том, кто «смелее», а в том, кто умеет держать подъем как целую управляемую операцию.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3 • preview
Профиль
Будущий старший стропальщик
• Читает операцию целиком, а не только свой участок работы.
• До начала подъема собирает роли, схему, маршрут и контрольные точки.
• Замечает, где ошибка организации может превратиться в ошибку строповки или перемещения.
• Умеет вести бригаду через понятную последовательность действий без суеты и самодеятельности.
Сравнение
Аккуратный исполнитель
• Видит в основном свой участок работы.
• Хорошо исполняет указания.
• Следит прежде всего за своей строповкой.
• Реже замечает организационные риски заранее.
Медиа
Основной формат: статичное сравнение
• (слайд: сравнение двух ролей)
• (схема: от исполнителя к старшему стропальщику)

## Slide 20
Тема 2.3 • Производство работ
S058
Урок 4. Когда работу нужно остановить из-за ЛЭП
При малейшем сомнении работа прекращается до уточнения безопасных условий.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3 • preview
Работа немедленно останавливается
Стоп
Стоп-условия
• Нет безопасных условий.
• Не ясны дистанции и границы безопасной зоны.
• Есть риск опасного приближения к токоведущим частям.
• Схема работ не разъяснена участникам.
Медиа
Плейсхолдер под предупреждающий визуал
• (слайд: стоп-экран по ЛЭП)
• (схема: опасное сближение и запреты)
• (изображение: учебный кейс без реальной опасной съемки)

## Slide 21
Тема 2.3 • Производство работ
S059
Урок 5. Разбор ЧП и нарушений
Кейс-логика: что произошло, что нарушили, как нужно было действовать.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3 • preview
01
Что произошло
Коротко фиксируем ситуацию, зону риска и исходные условия.
02
Что нарушили
Показываем правило, которое было проигнорировано.
03
Как правильно
Формулируем безопасный порядок действий.
Разбор
Что важно в разборе
• Не искать виноватого, а разобрать логику риска.
• Показывать, где операция должна была быть остановлена.
• Связывать кейс с правилом из Игумнова.
Медиа
Плейсхолдер
• (кейс-слайд: что произошло / что нарушено)
• (изображение или схема аварийной ситуации)

## Slide 22
Тема 2.3 • Производство работ
S060
Промежуточный тест
Проверка по опасной зоне, запретам, специальным условиям, ЛЭП и усилению 5-6.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3 • preview
Тест
Что проверяем
• Где проходит опасная зона до начала работ.
• Как понять опасную обстановку.
• Когда работу нужно остановить.
• Правило: не менее 1 м между поворотной частью крана и строениями, штабелями и конструкциями.
• Когда работы запрещены из-за погоды, видимости, температуры и неисправности крана или оснастки.
• Какой подход верен рядом с ЛЭП.
• Чем для 5-6 разряда дополняются организация и контроль сложного подъема.
Медиа
Плейсхолдер под тестовый экран
• (слайд: тестовый интерфейс)
• (вопросы S060-Q01...Q05)
• (включить вопрос по правилу 1 м у поворотной части крана)
• (ошибка -> S060-P01...P05)

## Slide 23
Тема 2.3 • Разбор ошибки
S060-P01
Ошибка: опасная зона не определена до начала работы
Короткий разбор неверного ответа с опорой на Игумнова.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3 • preview
Ошибка
Что нужно запомнить
• Опасную зону определяют заранее.
• До начала перемещения груза.
• Людей в этой зоне быть не должно.
• Без этого работу начинать нельзя.
Медиа
Плейсхолдер под разбор
• (схема: опасная зона на площадке)
• (кнопка: вернуться к тесту)

## Slide 24
Тема 2.3 • Разбор ошибки
S060-P02
Ошибка: опасная обстановка оценивается слишком узко
Короткий разбор неверного ответа с опорой на Игумнова.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3 • preview
Ошибка
Что нужно запомнить
• Смотри не только на груз.
• Оценивай траекторию.
• Учитывай раскачивание и помехи.
• Думай о людях вокруг.
Медиа
Плейсхолдер под разбор
• (кейс-слайд: опасная обстановка)
• (кнопка: вернуться к тесту)

## Slide 25
Тема 2.3 • Разбор ошибки
S060-P03
Ошибка: работа продолжается без безопасных условий
Короткий разбор неверного ответа с опорой на Игумнова.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3 • preview
Ошибка
Что нужно запомнить
• Нет безопасных условий.
• Работу нужно прекратить.
• Нельзя работать без понятной организации.
• Риск сначала устраняют.
Медиа
Плейсхолдер под разбор
• (стоп-слайд: нет безопасных условий)
• (кнопка: вернуться к тесту)

## Slide 26
Тема 2.3 • Разбор ошибки
S060-P04
Ошибка: работа рядом с ЛЭП ведется на глаз
Короткий разбор неверного ответа с опорой на Игумнова.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3 • preview
Ошибка
Что нужно запомнить
• ЛЭП — особая опасность.
• Нельзя оценивать расстояние на глаз.
• Нужны специальные меры.
• Нужен организованный порядок работ.
Медиа
Плейсхолдер под разбор
• (схема: ЛЭП и зона риска)
• (кнопка: вернуться к тесту)

## Slide 27
Тема 2.3 • Разбор ошибки
S060-P05
Ошибка: в сложной операции участники не понимают схему и роли
Короткий разбор неверного ответа с опорой на Игумнова.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3 • preview
Ошибка
Что нужно запомнить
• Сложный подъем нельзя держать только на устных договоренностях.
• Участникам должны быть понятны схема, роли и последовательность действий.
• Будущий старший стропальщик удерживает подъем как единую операцию.
• Если порядок не разъяснен, работу не начинают.
Медиа
Плейсхолдер под разбор
• (схема: роли, маршрут и точки контроля)
• (кнопка: вернуться к тесту)

## Slide 28
Тема 2.3 • Производство работ
S061
Финальный вывод по подтеме
Главный итог блока по Игумнову: пространство работ нужно читать заранее, а сложные операции — заранее организовывать.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3 • preview
Итог
Что должен уметь слушатель
• Видеть опасную зону до начала перемещения груза.
• Не работать в неясных и неорганизованных условиях.
• Останавливать работу при риске, а не после происшествия.
• Понимать, что рядом с ЛЭП действует особый порядок.
• Для 5-6 разряда — удерживать сложный подъем как управляемую операцию с понятными ролями и документами.
Медиа
Плейсхолдер под финальный визуал
• (плакат-памятка: опасная зона / организация / ЛЭП / 5-6)
• (изображение: безопасная организация работ)