## Slide 1
Тема 2.3 • Производство работ
S042
Тема 2.3. Производство работ
Опасная зона, запреты, специальные условия, ЛЭП и усиление 5-6.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3
Вход
Что входит в блок
• Как читать пространство работ и где проходит опасная зона.
• Какие нарушения чаще всего приводят к тяжелым последствиям.
• Почему специальные условия и ЛЭП требуют отдельного порядка.
Опорный визуал
Что должно быть видно
• Рабочая площадка, кран и траектория груза.
• Контур опасной зоны.
• Безопасная организация пространства без перегруза деталями.

## Slide 2
Тема 2.3 • Производство работ
S043
Что будет в подтеме
Маршрут блока: от опасной зоны и запретов к ЛЭП, сложным подъемам и разбору нарушений.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3
01
Шаг 1
Опасная зона и границы риска на площадке.
02
Шаг 2
Требования безопасности и обязательные запреты.
03
Шаг 3
Специальные условия и организация работ по схеме.
04
Шаг 4
Базовые правила работы стреловыми кранами вблизи ЛЭП.
05
Шаг 5
Усиление 5-6: руководство операцией, документы, сложный подъем и работа у ЛЭП.
06
Шаг 6
Разбор нарушений и промежуточная проверка.
Шесть шагов подтемы
• Опасная зона.
• Запреты и специальные условия.
• ЛЭП, блок 5-6 и проверка понимания.

## Slide 3
Тема 2.3 • Производство работ
S044
Урок 1. Опасная зона
Игумнов: опасная зона должна быть определена заранее, а не по месту.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3
Урок 1
Что нужно понять
• Опасная зона есть всегда.
• Ее определяют до начала работы.
• Под грузом и в зоне возможного падения находиться нельзя.
• Границы риска зависят от груза, площадки и расположения крана.
Опорный визуал
Что должно быть видно
• Площадка, кран и груз.
• Границы опасной зоны.
• Ограждения и знаки безопасности.
Естьдополнительное пояснение

## Slide 4
Тема 2.3 • Подвал
S044-P01
Подвал. Как читать опасную зону
Расширение по Игумнову: ППРк, стройгенплан, ограждения и знаки.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3
Подвал
Что проверяем до начала работ
• Где зона показана в ППРк и на стройгенплане.
• Как обозначены ограждения и знаки безопасности.
• Где люди, проходы, техника и точки возможного падения груза.
• Можно ли считать расположение крана и груза безопасным.
Медиа
Основной формат: слайдшоу с озвучкой
• (слайдшоу: ППРк -> стройгенплан -> ограждения -> проходы)
• (схема: разметка опасной зоны с пояснениями)
• (изображение: учебная площадка с комментариями)

## Slide 5
Тема 2.3 • Производство работ
S045
Урок 1. Как понимать опасную обстановку
Опасность складывается из траектории, раскачивания, помех и людей вокруг.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3
Контроль
На что смотреть
• Смотри на траекторию груза.
• Учитывай раскачивание и разворот.
• Над препятствием нужен зазор не менее 500 мм.
• Проверяй помехи, проемы и людей в зоне.
Чек-лист
Короткий чек-лист
• Траектория
• Раскачивание
• Помехи
• Люди
Короткий ориентир
Что помогает увидеть риск
• Траектория.
• Раскачивание.
• Помехи и люди.
• Зазор 500 мм.

## Slide 6
Тема 2.3 • Производство работ
S046
Урок 2. Требования безопасности при производстве работ
Базовые правила и запреты образуют один обязательный рабочий блок.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3
База
Базовые требования
• Работай только в безопасных условиях.
• Соблюдай порядок работ и указания ответственных лиц.
• При плохой видимости и сложной связи работай через сигнальщика.
• При сильном ветре, грозе, тумане, снегопаде и резком ухудшении видимости работу прекращают.
• При неисправности крана или оснастки работу прекращают.
Смысл
Что подчеркивает Игумнов
• Большинство тяжелых происшествий связано с нарушением простых правил.
• Любые ускоряющие приемы обычно и создают риск.
• Стропальщик обязан остановить работу при опасности.
Ключевой вывод
Что нужно запомнить
• Работают только в безопасных условиях.
• Простые нарушения чаще всего и приводят к тяжелым последствиям.
• При опасности работу останавливают.

## Slide 7
Тема 2.3 • Производство работ
S047
Урок 2. Что запрещено и когда работу нужно остановить
Без понятной схемы, без безопасных условий и с опасными приемами работу не ведут.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3
Запрет
Что запрещено
• Не подтаскивай груз краном и не делай рывков.
• Не исправляй строповку под висящим грузом.
• Не работай без понятной схемы и организации работ.
• Не опускай груз, если люди находятся в кузове или в кабине.
• Не перемещай стрелу над кабиной автомобиля.
• Не работай без всех выносных опор.
При опасности — стоп
Стоп
Когда прекращаем работу
• Нет безопасных условий.
• Не ясна организация работ.
• Есть риск для людей и оборудования.
• Погода, видимость или состояние крана не позволяют работать.
Опорный визуал
Как читать запреты
• Что запрещено.
• Почему это опасно.
• Когда работу нужно остановить.
Есть дополнительное пояснение

## Slide 8
Тема 2.3 • Подвал
S047-P01
Подвал. Запрещенные действия при производстве работ
Карточка в формате нельзя / почему опасно.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3
Запрет
Нельзя
• Подтаскивать груз краном.
• Исправлять строповку под висящим грузом.
• Продолжать работу при людях в опасной зоне.
• Импровизировать без понятной схемы и организации.
Разбор
Почему это опасно
• Рывки и боковые усилия выводят груз из расчетной схемы.
• Под грузом и рядом с ним риск для людей становится мгновенным.
• Без схемы и организации стропальщик начинает действовать на глаз.
• Любой такой прием должен закончиться остановкой работ.

## Slide 9
Тема 2.3 • Производство работ
S048
Урок 3. Специальные условия работ
Проемы, балконы, стесненные места и подача груза в сложной обстановке.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3
01
Проемы
Груз подают только по понятной траектории.
02
Балконы
Нельзя работать на глаз и без защищенного приема груза.
03
Стесненные места
Нужны точная схема, контроль помех и понятная роль каждого.
04
Канава или котлован
Положение крана и траекторию груза заранее сверяют со схемой площадки.
Для сборки
Лучше схема с озвучкой
• Показать проем, стесненное место и кран у канавы или котлована.
• Здесь важнее схема и логика подачи груза, чем видео.
Можно добавить интерактив: выбрать безопасную схему

## Slide 10
Тема 2.3 • Производство работ
S049
Урок 3. Технологические карты и организация работ
Игумнов: стропальщик работает не по памяти, а по схеме, ППР и понятному порядку.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3
Организация
Что должно быть понятно
• Какая схема и какой документ ведут операцию.
• Где проходит маршрут и где нужен зазор не менее 500 мм.
• Где проходит зона у поворотной части и выдержан ли зазор не менее 1 м.
• Где может стоять кран, если рядом канава, котлован или опасная граница.
• Кто подает сигналы и кто отвечает за организацию работ.
Вывод
Ключевой вывод
• Не действуй самовольно.
• Если стропальщиков несколько, команды крановщику подает один назначенный участник.
• Не заменяй схему опытом.
• Не начинай работу при неясном порядке и неясной роли участников.
Опорная схема
Что должно быть понятно
• По какой схеме идет операция.
• Где проходит маршрут и опасные границы.
• Кто подает сигналы и кто отвечает за организацию работ.

## Slide 11
Тема 2.3 • Производство работ
S050
Урок 4. Работа вблизи ЛЭП
Игумнов: даже без касания ЛЭП работа может быть смертельно опасной.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3
ЛЭП
Что нужно знать до начала работ
• ЛЭП - особая опасность.
• Нужны специальные меры безопасности и понятные дистанции.
• Работу рядом с ЛЭП не ведут по обычной схеме и не оценивают на глаз.
• Если безопасные условия не разъяснены, работу не начинают.
Стоп
Главная мысль
• Нельзя работать на глаз.
• Нельзя действовать как обычно.
• При сомнении работу останавливают.
Опорный визуал
Что должно быть видно
• Кран рядом с ЛЭП.
• Зона риска и решение стоп.
• Работу рядом с ЛЭП не оценивают на глаз.
Есть дополнительное пояснение
Далее: блок "5-6 разряд"

## Slide 12
Тема 2.3 • Подвал
S050-P01
Подвал. ЛЭП: краткая памятка
Краткий справочный экран по зоне риска, допуску и прекращению работ.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3
Памятка
Памятка стропальщику
• Работа рядом с ЛЭП допускается только по специальному порядку.
• Дистанции и границы безопасной зоны должны быть понятны всем участникам.
• Без разъясненной схемы и специальных мер безопасности работу не начинать.
• При угрозе приближения к токоведущим частям — немедленно стоп.
Медиа
Основной формат: статичная памятка
• (слайд: зона риска у ЛЭП)
• (схема: дистанции и запретные позиции)
• (изображение: организованный порядок работ)

## Slide 13
Тема 2.3 • Усиление 5-6
S051
5-6 разряд. Кто руководит сложной операцией
Будущий старший стропальщик должен понимать общую схему руководства, а не только свою точку зацепки.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3
5-6
Как устроено руководство операцией
• За организацию и безопасность отвечает назначенное ответственное лицо.
• Бригада работает по единой схеме и под единым управлением.
• Если стропальщиков несколько, сигнал крановщику подает один назначенный участник.
• Будущий старший стропальщик держит в поле зрения роли, маршрут, ограничения и очередность.
Роли
Кто есть кто
• Ответственный за работы
• Крановщик
• Стропальщики
• Старший стропальщик
Опорная схема
Как читать роли
• Ответственный за работы.
• Старший стропальщик.
• Крановщик.
• Стропальщики.

## Slide 14
Тема 2.3 • Усиление 5-6
S052
5-6 разряд. Что старший стропальщик делает до начала подъема
До команды на подъем будущий старший стропальщик собирает операцию в рабочую систему.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3
Подготовка
Что он проверяет заранее
• Уточняет массу, схему, центр тяжести и маршрут.
• Проверяет ППР, техкарту и обязательную рабочую схему.
• Сверяет оснастку, подкладки, оттяжки, проходы и место установки.
• До начала подъема распределяет роли и проверяет место приема груза.
Опорный чек-лист
Что собрать до начала
• Масса, схема, центр тяжести и маршрут.
• Оснастка, подкладки, оттяжки и место приема груза.
• Распределение ролей.

## Slide 15
Тема 2.3 • Усиление 5-6
S053
5-6 разряд. Какие документы и роли обязательны
Сложную операцию нельзя держать только в голове: она должна быть оформлена и разъяснена участникам.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3
Документы
Что должно быть на руках и в понимании бригады
• Для сложной операции нужны ППР или техкарта, если они обязательны.
• Бригаде должны быть понятны схема строповки, маршрут и меры безопасности.
• Роли участников назначают заранее: ответственный, крановщик, стропальщики, при необходимости старший.
• Для специальных условий проверяют, нужен ли наряд-допуск и инструктаж.
Нельзя
Документы не заменяют
• Опыт
• Привычка
• Устные договоренности
• Импровизация
Опорный блок
Что должно быть оформлено
• ППР или техкарта.
• Схема строповки и перемещения.
• Роли участников.
• При необходимости наряд-допуск и инструктаж.

## Slide 16
Тема 2.3 • Усиление 5-6
S054
5-6 разряд. Как организуют сложный и ответственный подъем
Игумнов подчеркивает: чем сложнее операция, тем важнее не сила, а согласованность и точная последовательность.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3
01
Разъясняют схему
Все понимают схему, маршрут и ограничения.
02
Готовят площадку
Проверяют проходы, место установки, ограждение опасной зоны, подкладки и помехи.
03
Согласуют команды
До начала работ всем понятны сигналы, очередность действий и единый канал управления.
04
Ведут подъем по схеме
По ходу операции не меняют схему и не ускоряют подъем рывками.
Логика
Что особенно важно для будущего старшего стропальщика
• Заранее видеть перекос, разворот, помеху и несогласованные действия.
• Собирать подъем как управляемую последовательность.
Опорная схема
Как читать сложный подъем
• Разъясняют схему.
• Готовят площадку.
• Согласуют команды.
• Ведут подъем без самовольных изменений.
Интерактив: расставить этапы по орядку

## Slide 17
Тема 2.3 • Усиление 5-6
S055
5-6 разряд. Контрольный подъем и проверка перед перемещением
Перед основным перемещением груз не «сразу в путь»: сначала подтверждают устойчивость и правильность схемы.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3
Контроль
Что проверяют на контрольном подъеме
• Надежность строповки и равномерность нагрузки.
• Нет ли перекоса, разворота и раскачивания.
• Нет ли помех по траектории и понятен ли дальнейший путь груза.
• Если груз сразу уходит в перекос или разворот, перемещение не начинают.
Смысл
Почему это важно
• Ошибку нужно выявить на контрольном подъеме, а не во время перемещения.
• Здесь видно, верна ли схема в реальных условиях.
• Контрольный подъем позволяет увидеть риск до основного перемещения.
Для сборки
Лучше короткое видео
• Контрольный подъем на малую высоту.
• Отметить перекос, разворот, помеху и решение стоп.
• Если видео нет, собрать псевдовидео из 4 кадров.

## Slide 18
Тема 2.3 • Усиление 5-6
S056
5-6 разряд. Работа у ЛЭП: усиленный порядок и контроль
У ЛЭП действует отдельный организационный режим работ.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3
ЛЭП 5-6
Что усиливается по сравнению с базой
• Работа у ЛЭП идет по наряду-допуску и под руководством ответственного лица.
• Место установки крана, безопасную зону и порядок действий определяют заранее.
• Кран нельзя самовольно ставить или переставлять ближе к ЛЭП.
• Старший стропальщик удерживает дисциплину схемы и не допускает самовольных изменений.
Контроль
Что контролируют особенно жестко
• Допуск
• Место установки
• Сигналы и порядок действий
• Запрет на работу «на глаз»
Для сборки
Лучше схема с выбором ситуации
• Показать точку установки, безопасную зону и порядок допуска.
• Подходит интерактив: можно / нельзя по ситуациям у ЛЭП.
Интерактив: можно / нельзя

## Slide 19
Тема 2.3 • Усиление 5-6
S057
5-6 разряд. Чем будущий старший стропальщик отличается от аккуратного исполнителя
Разница не в смелости, а в умении держать подъем как управляемую операцию.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3
Профиль
Будущий старший стропальщик
• Читает операцию целиком, а не только свой участок работы.
• До начала подъема собирает роли, схему, маршрут и контрольные точки.
• Замечает, где ошибка организации может превратиться в ошибку строповки или перемещения.
• Умеет вести бригаду через понятную последовательность действий без суеты и самодеятельности.
Сравнение
Аккуратный исполнитель
• Видит в основном свой участок.
• Хорошо исполняет указания.
• Следит прежде всего за своей строповкой.
• Реже замечает организационный риск заранее.
Опорное сравнение
Что отличает будущего старшего стропальщика
• Видит операцию целиком.
• Заранее собирает роли, маршрут и контроль.
• Замечает риск до ошибки в строповке.

## Slide 20
Тема 2.3 • Производство работ
S058
Урок 4. Когда работу нужно остановить из-за ЛЭП
При малейшем сомнении работа прекращается до уточнения безопасных условий.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3
Работа немедленно останавливается
Стоп
Стоп-условия
• Нет безопасных условий.
• Не ясны дистанции и границы безопасной зоны.
• Есть риск опасного приближения к токоведущим частям.
• Схема работ не разъяснена участникам.
Опорный визуал
Что должно быть видно
• Стоп-условия у ЛЭП.
• Опасное сближение и запреты.
• Учебный кейс без реальной опасной съемки.

## Slide 21
Тема 2.3 • Производство работ
S059
Урок 5. Разбор ЧП и нарушений
Разбор строится по трем вопросам: что произошло, что нарушили, как нужно было действовать.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3
01
Что произошло
Коротко фиксируем ситуацию, зону риска и исходные условия.
02
Что нарушили
Показываем правило, которое было проигнорировано.
03
Как правильно
Формулируем безопасный порядок действий.
Разбор
Что важно в разборе
• Не искать виноватого, а разобрать логику риска.
• Показывать, где операция должна была быть остановлена.
• Связывать кейс с правилом из Игумнова.
Для разбора
Как собрать кейс
• Что произошло.
• Какое правило нарушили.
• Где работу нужно было остановить.

## Slide 22
Тема 2.3 • Производство работ
S060
Промежуточный тест
Проверка по опасной зоне, запретам, специальным условиям, ЛЭП и усилению 5-6.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3
Тест
Что проверяем
• Где проходит опасная зона.
• Как распознать опасную обстановку.
• Когда работу нужно остановить.
• Правило 1 м у поворотной части и запрет работы при плохой погоде, плохой видимости и неисправности.
• Что меняется рядом с ЛЭП и в блоке 5-6 разряда.
Для сборки
Тестовый экран
• Вопросы по опасной зоне, правилу 1 м, погодным стоп-условиям, ЛЭП и усилению 5-6.
• Ошибки должны вести в разбор причин, а не только к правильному ответу.

## Slide 23
Тема 2.3 • Разбор ошибки
S060-P01
Ошибка: опасная зона не определена до начала работы
Короткий разбор неверного ответа с опорой на Игумнова.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3
Ошибка
Что нужно запомнить
• Опасную зону определяют заранее.
• До начала перемещения груза.
• Людей в этой зоне быть не должно.
• Без этого работу начинать нельзя.
Медиа
Плейсхолдер под разбор
• (схема: опасная зона на площадке)
• (кнопка: вернуться к тесту)

## Slide 24
Тема 2.3 • Разбор ошибки
S060-P02
Ошибка: опасная обстановка оценивается слишком узко
Короткий разбор неверного ответа с опорой на Игумнова.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3
Ошибка
Что нужно запомнить
• Смотри не только на груз.
• Оценивай траекторию.
• Учитывай раскачивание и помехи.
• Думай о людях вокруг.
Медиа
Плейсхолдер под разбор
• (кейс-слайд: опасная обстановка)
• (кнопка: вернуться к тесту)

## Slide 25
Тема 2.3 • Разбор ошибки
S060-P03
Ошибка: работа продолжается без безопасных условий
Короткий разбор неверного ответа с опорой на Игумнова.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3
Ошибка
Что нужно запомнить
• Нет безопасных условий.
• Работу нужно прекратить.
• Нельзя работать без понятной организации.
• Риск сначала устраняют.
Медиа
Плейсхолдер под разбор
• (стоп-слайд: нет безопасных условий)
• (кнопка: вернуться к тесту)

## Slide 26
Тема 2.3 • Разбор ошибки
S060-P04
Ошибка: работа рядом с ЛЭП ведется на глаз
Короткий разбор неверного ответа с опорой на Игумнова.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3
Ошибка
Что нужно запомнить
• ЛЭП — особая опасность.
• Нельзя оценивать расстояние на глаз.
• Нужны специальные меры.
• Нужен организованный порядок работ.
Медиа
Плейсхолдер под разбор
• (схема: ЛЭП и зона риска)
• (кнопка: вернуться к тесту)

## Slide 27
Тема 2.3 • Разбор ошибки
S060-P05
Ошибка: в сложной операции участники не понимают схему и роли
Короткий разбор неверного ответа с опорой на Игумнова.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3
Ошибка
Что нужно запомнить
• Сложный подъем нельзя держать только на устных договоренностях.
• Участникам должны быть понятны схема, роли и последовательность действий.
• Будущий старший стропальщик удерживает подъем как единую операцию.
• Если порядок не разъяснен, работу не начинают.
Медиа
Плейсхолдер под разбор
• (схема: роли, маршрут и точки контроля)
• (кнопка: вернуться к тесту)

## Slide 28
Тема 2.3 • Производство работ
S061
Финальный вывод по подтеме
Главный итог блока: пространство работ читают заранее, а сложные операции заранее организуют.
ЭВ Стропальщик • Тема 2.3
Итог
Что должен уметь слушатель
• Видеть опасную зону до начала перемещения.
• Не работать в неясных и неорганизованных условиях.
• Останавливать работу при риске до происшествия.
• Понимать особый порядок у ЛЭП и организацию сложного подъема для 5-6 разряда.
Главный ориентир
Что нужно унести из блока
• Опасную зону читают заранее.
• Не работают в неясных условиях.
• У ЛЭП действует особый порядок.
• Для 5-6 разряда сложный подъем заранее организуют.